الشروط الخاصة

ع م131/2021

- ان يكون بلد المنشأ للجهاز اوروبي او امريكي.

- ان يكون الجهاز معد خصيصاً للعمل على اجهزة غسيل الكلى مع قابلية شبكه على اجهزة غسيل الكلى مباشرة.

- ان لا يقل معدل انتاج الجهاز عن 75 لتر/ساعة.

- ان لاتتعدى نسبة الاملاح (TDS) عن (5 ppm).

- ان لاتزيد ابعاد الجهاز (1 m X 1 m X0.5 m) من اجل سهولة الحركة والتنقل من مكان الى اخر.

- ان يكون الجهاز ضمن المواصفات العالمية المعمول بها لمثل هذه الاعمال مع ارفاق شهادة تثبت ذلك.

- ان يكون الجهاز مزود بجهاز سوفتنر اوتوماتيكي وكذلك جهاز كاربون اوتوماتيكي يتناسب مع حجم الجهاز وقدرته.

- ان يكون الجهاز مزود بساعة قراءة فحص املاح (TDS) وكذلك PH بالاضافة الى الموصلية مع جهاز انذار عند ارتفاع الاملاح عن الحد المطلوب.

- ان يكون الجهاز مزود بنظام :

  - Automatic Flushing

  - Protect & Reject flow meter

  - Automatic infection and Flushing

- ان يكون الجهاز مغلق من جميع الجوانب مع مراعاة ان يكون سهل الصيانة والحركة.

- علماً بأن ضغط المياه الموجودة لدينا في المستشفى لا يقل عن 2 بار.

- ان يتم كفالة الجهاز لمدة عامين على الاقل شامل قطع الغيار.

- ان يكون مزود بساعات قياس ضغط الماء تبين الضغط الداخل والخارج من الجهاز وضغط المضخة.

- تقديم قائمة بأسعار قطع غيار الجهاز الاساسية والقطع المستهلكة لمدة خمس سنوات مع تحديد العمر التشغيلي لقطع الغيار المستهلكة.

- الالتزام بتقديم الاسعار غير شاملة الرسوم الجمركية وغير شاملة الضريبة العامة على المبيعات.

- عقد دورة لتدريب المعنيين على عمل الجهاز.

- يلتزم المتعهد بتقديم:

  - كفالة دخول بنسبة (3%) من قيمة العرض المقدم سارية المفعول لمدة (6) شهور.

  - عرض اسعار ساري المفعول لمدة (6) شهور.